## Slide 1: Общие сведения о сварке

## Slide 2: Сущность процесса сварки
Сварка металлов — технологический процесс соединения металла(ов) при таком нагреве и (или) давлении, в результате которого получается непрерывность структуры соедиияемого(ых) металла(ов) (ГОСТ Р ИСО 857-1-2009).
Сварка это технологический процесс получения неразъемных соединений материалов посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или пластическом деформировании, или совместным действием того и другого.

## Slide 3: Условия образования сварных соединений
Для образования сварных соединений необходимо выполнение следующих условий:
освобождение свариваемых поверхностей от загрязнений, оксидов и адсорбированных на них инородных атомов;
энергетическая активация поверхностных атомов, облегчающая их взаимодействие друг с другом;
сближение свариваемых поверхностей на расстояния, сопоставимые с межатомным расстоянием в свариваемых заготовках.

## Slide 4: Преимущества сварки:
1. Экономия металла.
2. Сокращение сроков работ и уменьшение стоимости изготовления конструкций.
3. Возможность широкого использования сварки, наплавки и резки при ремонте.
4. Возможность изготовления сварных изделий сложной формы.
5. Удешевление технологического оборудования.
6. Герметичность и надежность получаемых сварных соединений.
7. Уменьшение производственного шума и улучшение условий труда в цехах.

## Slide 5
В зависимости от вида энергии при выполнении соединения различают два вида сварки:
плавлением и давлением.

## Slide 7
При сварке плавлением детали по соединяемым кромкам оплавляются под действием источника нагрева.

## Slide 8
При сварке давлением сварное соединение получают за счет пластического деформирования материала по кромкам свариваемых деталей.

## Slide 9: Основные термины и определения

## Slide 10
Все, что сопутствует или способствует сварке, называют сварочным, а все, что получается в результате сварки, — сварным.
Например, ванна - сварочная, электрод — сварочный, но изделие — сварное, шов — сварной, соединение — сварное.
Термины и определения для сварных конструкций, узлов,соединений и швов установлены ГОСТ 2601—84.

## Slide 11: Сварная конструкция
металлическая конструкция, изготовленная при помощи сварки из отдельных деталей.

## Slide 12: Сварной узел
Часть конструкции, в которой сварены примыкающие друг к другу элементы

## Slide 13: Сварное соединение
Неразъемное соединение, выполненное сваркой.
Включает в себя сварной шов, прилегающую к нему зону основного металла (зона термического влияния), в которой в результате теплового воздействия сварки произошли структурные и другие изменения, и примыкающие к ней участки основного металла.

## Slide 14: Сварной шов
Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла или в результате пластической деформации при сварке давлением

## Slide 15: Валик
Металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход

## Slide 17: Сва́рочный электро́д
металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию.

## Slide 18: Основной металл
металл подвергающихся сварке соединяемых частей.

## Slide 19: Присадочный металл
Металл, подаваемый в зону дуги дополнительно к расплавленному основному металлу

## Slide 20: Металл шва
Сплав, образованный переплавленным основным или переплавленным основным и наплавленным металлами

## Slide 21: Сварочная ванна
часть металла сварного шва, находящаяся во время сварки в расплавленном состоянии

## Slide 22: Кратер
Углубление, образующееся в шве по окончании процесса сварки

## Slide 23: Сварочная дуга
мощный устойчивый электрический разряд в газовой среде, образованной между электродом и изделием (либо между электродами)